Produkt data blad

| Varenummer | 10018 |
| --- | --- |
| Vare type | Dørgreb L-form 19mm, m/skarp hjørne 4mm click, inkl. nøgleskilt |
| Beskrivelse | Til dørtykkelse fra 25mm til 65mm. Center mål for montering, 30mm. Plugs til dørgreb og nøgleskilt, 40mm. Skruer 4 stk. 38mm. Dørgrebspind 8 X 105mm. Nøgleskilt diameter 52 mm. Roset diameter 52 mm. |
| Materiale | 304 stål. |
| Vedligeholdelse | Dørgreb, nøgleskilt og roset aftørres med en fugtig klud. |
| Leverandør | Jasa Company ApS Arresøvej 48 8240 Risskov |
| Dato | 28 juli 2011. |
| Udarbejdet af | Christina Nûk |